## Slide 1
Arnaud Massot & Sami Yammine.
Laffort & You Aix Œnologie, 24 Aout 2023
Virginie Moine
Nouvelle gamme de produits de collage bio-sourcés.
Alternatives à l’usage de la PVPP.

## Slide 2
Dans une tendance environnementale,
il est envisagé d’éviter l’utilisation d’intrants issus de la chimie des polymères.
La PVPP (polyvinylpolypyrrolidone) en est l’exemple.
Expérimentations pour évaluer l’impact d’une
nouvelle formulation visant à remplacer l’usage de la PVPP.
Nouvelles colles bio-sourcées.
Formulations d’origine 100% naturelle, utilisables en BIO,
alternatives aux produits d’origines animales ou chimiques.

## Slide 3: L’agent de collage de prédilection pour la gestion de la couleur des vins rosés
Prévenir le brunissement oxydatif.
Éviter la formation de pigments orange durant la conservation des vins.
Depuis le projet Pink PVPP, les mécanismes moléculaires responsables de ces observations sont connus.
Exemple : Collage en fermentation de jus de gouttes de Grenache (apport des colles au 1/3 de la FA). La décoloration est évaluée sur vin en fin de FA par la mesure des coordonnées CIELab.
Etudier moléculairement l’effet de la PVPP sur :
  l’ajustement de la couleur,
  l’adsorption sélective des polyphenols,
  l’arôme des vins finis.
Pink PVPP
M. Gil et C. Saucier
Lorsqu’elle est appliquée durant la fermentation des vins rosés
a* = Composante
Rouge
Vert
b* = Composante
Jaune
Bleu

## Slide 4: Quelles solutions sont envisageables dans le cadre d’une alternative « rosé »?
Pas de solutions de rupture envisageable à court ou moyen termes.
Il faut développer à partir de l’existant, en piochant dans les outils autorisés par l’OIV.
Quelques exclus :
  Caséine et Caséinate : utilisés en blancs et rosés, autorisés en bio, mais allergènes.
  PVI-PVP : présentée par certains confrères comme une alternative. Mais moins efficace, tout aussi issue de la chimie du pétrole et non utilisable en bio.
Quel cahier des charges :
Exercice de formulation fondé sur notre connaissance de la PVPP et des autres adjuvants de collage.
Réduction des composés phénoliques
Gestion de la couleur
Diminution des nuances rouges et jaunes
Eliminations des composés oxydés et oxydables
Affinage
Modération de l’amertume
Auxiliaire technologique
Utilisable en bio
Non allergène

## Slide 5: Une protéine végétale comme point de départ de ce développement
Exemple : décoloration d’un moût rosé de Merlot (2022)
Collage en stabulation 2 jours à 4°C.
Identification d’une protéine de pomme de terre présentant :
  Une forte capacité de décoloration.
  Une grande capacité à éliminer les composés phénoliques.
  Une contribution importante sur la brillance.

## Slide 6: Un charbon décolorant pour renforcer son efficacité
Sélection du meilleur charbon de notre portfolio.
La très grande aptitude à la décoloration des charbons actifs est incontestable.
A utiliser avec parcimonie pour ne pas dépouiller gustativement et aromatiquement le vin.
et, un soupçon de bentonite sodique
Exemple : Impact de différentes bentonites sur la couleur d’un vin rosé.
MICROCOL® ALPHA est notre meilleure bentonite sodique pour capter des anthocyanes
L’aptitude de la bentonite sodique à capter des anthocyanes est connue.
D’autres arguments à sa sélection :
aptitude à la clarification,
préservation des composés aromatiques,
apporte de la brillance,
contribue à la stabilisation protéique précoce des vins rosés (Itinéraires process, …).

## Slide 7: Et une bonne dose de levure inactivée
Les levures inactivées sont également des agents de collage qui contribuent à la gestion de la couleur des vins.
Exemple : Essai de collage sur un vin rosé oxydé. Collage sur vin 48h à 12°C.
Contenus cellulaires variables selon leurs origines et leurs process de fabrication.
   Possibilité d’enrichir le vin par différents composés d’intérêts (Peptides sapides, GSH, composés réducteurs, …).
Un bon complément au charbon décolorant et à la bentonite sodique.
D’autres atouts en faveur de levures inactivées :
Petits flocs
Vitesses sédimentation lentes
Bonnes compactions des lies de collage
Faibles potentiels zêta
En comparaison du pois :
  Résultats comparables
30 g/hL
  Meilleurs résultats
50 g/hL
Au final :22 combinaisons testées sur vins rosés

## Slide 8: Conclusion : Une parfaite illustration du concept d’œnologie de précision®
Grâce à une connaissance fine de la PVPP, nous sommes aujourd’hui capables de développer des solutions alternatives, reproduisant au mieux les effets de la PVPP.
Applications possibles du travail présenté aujourd’hui :
Des travaux similaires menés pour un usage sur les vins blancs et la vinification en rosé quand le charbon n’est pas envisageable.
Ces sélections ont inspiré le développement d’une nouvelle gamme…
Rosé
Collage en moût
Collage en fermentation
Blanc
Blancs tachés
Blancs de noirs
Sélection ciblée de matières premières, apportant chacune une ou plusieurs fonctionnalités connues de la PVPP

## Slide 9: Une solution en lien avec nos valeurs
Produite localement.
Notre meilleure Protéine de pomme de terre
Notre meilleur charbon décolorant
Une très bonne levure inactivée
Notre meilleure bentonite sodique
Une orientation séduisante pour une alternative à un produit issu de la pétrochimie.
Issue de la valorisation des sous-produits de l’extraction de l’amidon.
La bentonite est une argile naturelle.
Obtenu par carbonisation (pyrolyse) de végétaux tels que la coque de noix de coco, le bambou, le chêne, l’hêtre ou le frêne. Peut également être issu de déchets organiques.

## Slide 10
Préparation à base de levures inactivées, patatine, protéine de pois et de bentonite calcique.
Préparation à base de levures inactivées, patatine, charbon (20%) et de bentonite sodique.
Nouvelle gamme de colles bio-sourcées.
Formulations d’origine 100% naturelle, utilisables en BIO,
alternatives aux produits d’origines animales ou chimiques.
Applications:
Rosé :
  Collage des moûts et vins en fermentation.
Blanc :
  Collage des moûts et vins en fermentation - teneurs élevées en polyphénols.
  Blancs de noirs.
  Vins blancs tachés.

## Slide 11
Cuve homogène
Sulfitage : 4 g/hL
Stabulation 8 à 10 j à 0 à 2 °C
2 hL
2 hL
2 hL
ZYMAFLORE® XAROM 20 g/hL+ SUPERSTART® BLANC 20 g/hL + Nutrition : OAD LAFFORT®
POLYMUST® ROSÉ 70 g/hL
Casei Plus 70 g/hL
OENOFINE® PINK 70 g/hL
2 hL
2 hL
2 hL
TAVP / AT / pH / SO2L / SO2T / AV / A.malique / ICM / CIELab
Fin de FA avant et après sulfitage
TAVP / AT / pH / SO2L / SO2T / AV / A.malique / ICM / CIELab / Thiols /Esters
Débourbage et division en 3 cuves filles. Détermination de la turbidité de chaque cuve
Après 4 mois
SO2L / SO2T / AV / ICM / CIELab
PINK | Développement sur le terrain
1/3 de la fermentation
1/3 de la fermentation
1/3 de la fermentation
Protocole trad. de la cave.
Notes: So2 subscript
Ajout

## Slide 12: Diminution systématique de l’ICM et des facteurs a* et b* OENOFINE® PINK: • Forte capacité de décoloration. • Grande capacité à éliminer les composés phénoliques. • Contribution importante sur la brillance. • Effets synergiques des différentes matières premières. Adaptation du dosage appliqué?
Grenache rosé 2022, TAV = 11,51 - AT= 4,43 - pH = 3,1
Syrah rosé 2022, TAV = 12,93 - AT= 3,3 - pH = 3,29
PINK | Développement sur le terrain
Syrah
Grenache

## Slide 13
PINK | Développement sur le terrain
POLYMUST® ROSÉ, expression aromatique des thiols et des esters très importante.
OENOFINE® PINK et CASEI PLUS ont une expression aromatique similaire.
Illustrées dans la présentation R&D, des doses de collage élevées pourraient influencer l'expression aromatique.
Adaptation du dosage appliqué ?

## Slide 14: PINK | Mise au point en laboratoire
Moût SYRAH
14 jours, 16°C
ZYMAFLORE® X5,
SUPERSTART® BLANC,
Nutrition OAD LAFFORT®
Spectrophotomètre
ICM, IP<T, Acides Phénols
CIEL*a*b*
L*, a*, b*, ΔE
Témoin
VINICLAR® P
Témoin positif 1, (PVPP 100%)
POLYMUST® ROSÉ
Témoin positif 2, (PVPP + Patatines)
OENOFINE® PINK
Patatine, levures inactivées, charbon (20%)
et bentonite calcique.
25 g/hL
50 g/hL
70 g/hL
Collage en fermentation (1/3)
Triplicatas par modalité
Notes: Cépage
Mout Physico chimi

## Slide 15: PINK | Mise au point en laboratoire
Témoin
VINICLAR® P
POLYMUST® ROSÉ
OENOFINE® PINK
25 g/hL
50 g/hL
70 g/hL
25 g/hL
50 g/hL
70 g/hL
25 g/hL
50 g/hL
70 g/hL

## Slide 16: PINK | Validation des acquis
Chart: ICM
| Témoin | Viniclar P 25 g/hL | Viniclar P 50 g/hL | Viniclar P 70 g/hL | Polymust Rose 25 g/hL | Polymust Rose 50 g/hL | Polymust Rose 70 g/hL | Oenofine PYNK 25 g/hL | Oenofine PYNK 50 g/hL | Oenofine PYNK 70 g/hL
420 | 0.333 | 0.27933 | 0.21967 | 0.184 | 0.24567 | 0.17533 | 0.133 | 0.25633 | 0.19 | 0.14567
520 | 0.16533 | 0.13933 | 0.10933 | 0.092333 | 0.12667 | 0.093 | 0.073333 | 0.12233 | 0.086667 | 0.065
620 | 0.028 | 0.024667 | 0.019 | 0.015333 | 0.019 | 0.013333 | 0.01 | 0.019667 | 0.013333 | 0.01
Réactivité d’OENOFINE® PINK importante !
Le dosage d'OENOFINE® PINK doit être adapté en conséquence !
POLYMUST® ROSÉ : efficacité importante quel que soit le scénario.
Notes: Enlever les 40%

## Slide 17
Préparation à base de levures inactivées, patatine, protéine de pois, et de bentonite calcique.
Préparation à base de levures inactivées, patatine, charbon (20%) et de bentonite sodique.
Nouvelle gamme de colles bio-sourcées.
Formulations d’origine 100% naturelle, utilisables en BIO,
alternatives aux produits d’origines animales ou chimiques.
Applications:
Vins blancs et vinification rosé quand le charbon n’est pas envisageable.

## Slide 18
Chart: CieLAB
| 33.6
Témoin | 13.5
Collage sur moût Merlot rosé
Condition extrême : Nuance vive foncée
a* = 33,6 b*= 13,5.
NATURE | Collage sur moût

## Slide 19
Collage sur moût Merlot rosé
Condition extrême : Nuance vive foncée
a* = 33,6 b*= 13,5.
Collage sur moût, Temps: 48h ;
Température 12°C.
Les différents agents de collage purs montrent une efficacité différentielle.
VEGEFINE®, réduction importante de la teinte jaune orangé.
NATURE | Collage sur moût

## Slide 20
Collage sur moût Merlot rosé
Condition extrême : Nuance vive foncée
a* = 33,6 b*= 13,5.
Collage sur moût, Temps: 48h ;
Température 12 °C.
Les divers agents de collage purs montrent une efficacité différentielle.
VEGEFINE®, réduction importante de la teinte jaune/orangée.
OENOFINE® NATURE a montré un impact similaire à VINICLAR® P en abaissant les facteurs a* et b*.
NATURE | Collage sur moût

## Slide 21
Préparation à base de levures inactivées, patatine, protéine de pois et de bentonite calcique.
Polyvalent et utilisable sur une large gamme de moûts et de vins à teneurs élevées en polyphénols oxydés et oxydables.
Extrêmement efficace sur vin pour l’affinage organoleptique.
DOSE D’EMPLOI :
Moûts blancs et rosés : 15 - 50 g/hL.
Vins : 10 - 20 g/hL.
DOSE MAX : 80 g/hL
CONDITIONNEMENT: Sachet 1 et sac 5 kg
Nouvelle gamme de produit collage.
Alternative bio-sourcée à l’usage de la PVPP.
Préparation à base de levures inactivées, patatine, charbon (20%) et de bentonite sodique.
Stabilité durable de la teinte des vins rosés, par l’élimination de polyphénols oxydables pendant la fermentation.
Utilisation sur moût pour la gestion de la teinte.
Très bonne capacité de sédimentation.
DOSE D’EMPLOI :
Moûts blancs et rosés : 10 - 30 g/hL.
Jus de presse : 10 - 50 g/hL.
Vins blancs : 2 - 15 g/hL.
DOSE MAX : 166 g/hL
CONDITIONNEMENT: Sachet 1 et sac 10 kg

## Slide 22
VEGE : Protéines végétales pures
différentes formulations adaptées à chaque situation
VEGEFLOT®
Protéines végétales (patatines), pour le collage des vins et des moûts.
Polyvalent et utilisable sur une large gamme de moûts et de vins à teneurs élevées en polyphénols oxydés et oxydables.
Extrêmement efficace sur vin pour l’affinage organoleptique.
Association de protéines végétales pures (patatine et pois) à forte capacité de floculation, spécifiquement développée à la flottation.
Équilibre optimisé entre les sources de protéines végétales.
Grande vitesse de flottation, potentiel zêta extrêmement élevé.
Chapeau de flottation stable.
Bonne compaction des mousses (faible pourcentage de lies).
Association spécifique de protéines végétales pures (patatines et pois) à forte capacité de floculation, adaptée au débourbage statique et collage en fermentation.
Potentiel zêta élevé, effet synergique des protéines.
Vitesse de sédimentation élevée.
La présence de patatine participe efficacement à réduire les composés source d’oxydation potentielle.
VEGEMUST®
VEGEFINE®
Non animales, non OGM.
Validées en BIO (EU).

## Slide 23
POLY : Formulations à base de PVPP et de protéines végétales
Tirez le meilleur parti de la synergie entre les matières premières grâce à différentes formulations adaptées à chaque situation.
Élimine les composés phénoliques oxydables et oxydés.
Protège les moûts et leurs précurseurs aromatiques.
Elimine l'amertume des vins.
Prévention de l'oxydation et élimination des acides phénoliques oxydables susceptibles de piéger les arômes et d'altérer la couleur.
Diminue la teneur en composés phénoliques.
Assure la stabilisation de la teinte en éliminant les polyphénols oxydés.